Памятка по безопасному пользованию печного отопления

В зимний период каждый пятый пожар происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, а также нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования чтобы избежать трагедии просим жителей Ейского района выполнять основные требования пожарной безопасности.

Обращаем Ваше внимание на основные правила при использовании печного отопления:

-  перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

-  ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник;

-  дымовая труба при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 38 см. с дополнительной изоляцией асбестом или 50 см. без изоляции;

-  печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту не менее 15 см;

-   у печи должна быть исправные дверцы, заслонки соответствующих размеров и предтопочный лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70см. без дефектов, прогаров и не окрашенный;

-   в зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа;

-  мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5м. от топящейся печи;

- хранить шлак золу можно только в негорючей, плотно закрывающейся емкости, установленной на негорючую подставку;

- дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи.

- помните длительное соприкосновение древесины с нагретыми элементами печи и воздействие на неё температуры в пределах 100-1200 С, может привести к её самовозгоранию.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

-  установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;

- при розжиге отопительных печей использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

-   хранить щепу, опилки, стружку под печкой, также нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье;

-   выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву, для этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

- хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

Не оставляйте топящуюся печь без присмотра даже ненадолго.

Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

-   использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать повреждённые электропровода и кабели;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;

-   применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- размещать у электрощитов, электродвигателей горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

ПОМНИТЕ, соблюдение правил монтажа и эксплуатации печного отопления и электрооборудования, позволят сохранить жизнь Вам и Вашим близким.

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны!

Памятка по безопасному пользованию газовыми приборами

ГАЗОВАЯ ПЛИТА

Убедитесь, что все краны плиты закрыты и что обеспечивается вентиляция помещения.

После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите (положение крана «открыто»/»закрыто» показывает флажок или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто»).

Поднесите зажжённую спичку к газовой горелке, затем откройте краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом пламя не должно «выбиваться» из-под посуды.

По окончании пользования горелкой закройте её краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе.

При пользовании духовым шкафом проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.

Поднесите горящую спичку, зажжённый жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.

Закройте крышку запального отверстия, а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут она равномерно прогреется и будет готова к использованию.

НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле неё и в сушильный шкаф легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.)

НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газовую плиту с зажжёнными горелками, а также использовать горелки газовой плиты для обогрева помещения.

НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой плитой верёвки для развешивания белья и других вещей

Недопустимо заливание горелок жидкостями.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (КОЛОНКА)

Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне (форточку в окне, щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.

Необходимо проверить тягу в дымоходе (до розжига), во время пользования путём поднесения зажжённой спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

Использовать газ нужно экономно: без необходимости не включать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55 градусов по Цельсию.

НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой при отсутствии или недостаточной тяге в дымоходе и вентиляционном канале, а также при обратной тяге.

НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель, так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.

НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке.

НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку с неисправной автоматикой безопасности.

КОТЕЛ (ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ ПЕЧЬ)

Если оборудование исправно и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. Только при горящем запальнике откройте кран на основной горелке и зажгите её.

Если горелка погасла, закройте кран, вторично проветрите топку и повторите все операции по розжигу основной горелки. Через 3-5 мин. после включения горелки вторично проверьте тягу.

Эксплуатация газового котла с неисправной системой автоматики СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА!

Владельцам газифицированных печей необходимо в обязательном порядке проверять шибер и отверстия в нём, которые имеют свойство затягиваться сажей, что в конечном итоге может привести к попаданию угарного газа в помещение.

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА!

Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в дымоход могут стать причинами нарушения тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные погодные условия: обмерзание оголовков, сильный ветер, туман также могут привести к нарушению тяги в дымоходе.

Перед пользованием газовым оборудованием необходимо проветрить помещение кухни, открыв форточку в окне.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать (выключать) электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение. Вызвать газовую аварийную службу.

Для того, чтобы газовое оборудование работало безотказно, необходимо обеспечивать его исправность и чистоту.

НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами.

НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое оборудование.

НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить ремонт и переустановку газового оборудования.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДОВ

Напоминаем Вам, что в период, когда происходят резкие колебания температуры наружного воздуха, необходимо быть предельно внимательным при пользовании газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход: газовыми колонками, газовыми котлами, газифицированными печами.

При сильном ветре, снегопаде, тумане, во время дождя в дымоходах происходит ухудшение тяги или может появиться обратная тяга.

Нарушение тяги возможно в любой квартире, где имеются газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.

Причиной отсутствия тяги являются неисправные дымоотводящие каналы, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, наличие в дымоходах строительного мусора, самовольные подключения газовых приборов к вентиляционным и дымоотводящим каналам и т. д.

Не забывайте проверять наличие тяги до розжига, после розжига (через 4-5 минут) и во время работы газоиспользующего оборудования.

Отсутствие тяги при работе газовой колонки, печи, котла влечёт за собой отравление угарным газом.

Особенно внимательно к состоянию дымоотводящих каналов следует относится жителям многоквартирных жилых домов. При обнаружении признаков нарушения в работе системы дымоудаления необходимо немедленно ставить в известность организацию ответственную за управление многоквартирным домом.

Помните! Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно обеспечивать проверку дымоотводящих систем!

Газ безопасен только при соблюдении Правил пользования газом в быту!

Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжёлым последствиям!

Памятка

«О правилах пользования газом в быту»

Если Вы используете газ в быту, то Вы обязаны:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства;

- иметь инструкцию (памятку) по пользованию газом;

- строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов;

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции;

- проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход;

- перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер;

- периодически очищать «карман» дымохода;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовом приборе и перед ним;

- при размещении баллона внутри кухни закрыть вентиль у баллона;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04»;

- перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

При появлении в помещении квартиры запаха газа Вы обязаны:

- немедленно прекратить пользование газовым прибором;

- перекрыть кран к прибору и на приборе;

- открыть окна или форточки для проветривания помещения;

- вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «04» (вызывать вне загазованного помещения);

- не зажигать огня, не курить;

- не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы;

- не пользоваться электрозвонком.

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице Вы должны:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону «04» из незагазованного места;

- принять меры по удалению людей из зоны загазованности;

- предотвратить включение и выключение электроосвещения, появление открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

При эксплуатации газового оборудования Вы обязаны:

- допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования;

- обеспечить свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их установки;

- ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 месяца;

- владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки;

- экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности - стоимость технического обслуживания газового оборудования.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);

- производить перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов;

- изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- отключать автоматику безопасности и регулирования;

- пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

- самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

- пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов;

- пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;

- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа;

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны;

- без специального инструктажа производить замену порожних баллонов не заполненные газом и подключать их;

- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной);

- располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;

- допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении бытовым газом.

Большую опасность в быту представляет бытовой газ, который с воздухом может образовывать взрывопожароопасную смесь. При его неполном сгорании выделяется окись углерода (угарный газ), сернистые соединения и другие побочные продукты, образующиеся при горении.

При вдыхании этих продуктов человек может получить острое отравление и даже со смертельным исходом.

При отравлении бытовым газом пострадавшего вынести на свежий воздух и положить так, чтобы его голова находилась ниже ног. Вызвать скорую помощь.

Меры безопасности по предупреждению отравления бытовым газом

С целью предотвращения отравления газом в быту необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- не находитесь длительное время на кухне при включенном газе (особенно больные и престарелые);

- не разрешайте детям играть или делать уроки на кухне;

- не обогревайте помещение квартиры газом;

- не открывайте максимально газовые краны;

- следите за цветом пламени (желтый цвет пламени свидетельствует о неисправности горелки);

- посуду с широким дном ставьте на подставку с высокими ребрами;

- не оставляйте горящие газовые приборы без присмотра;

- во время пользования газовой плитой откройте форточку, а дверь кухни закройте;

- после выключения газа проветрите кухню в течение 15-20 мин;

- используйте подплиточные воздухоочистители или вытяжные вентиляторы.

Помните! Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно обеспечивать проверку дымоотводящих и вентиляционных каналов!

Газ безопасен только при соблюдении Правил пользования газом в быту!

Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжёлым последствиям!

Если проанализировать все пожары, случившиеся в нашей стране в зимний период за последние пару лет, то легко выделить три основных причины их возникновения:

- те или иные проблемы с электрическими проводами и электробытовыми приборами,

- вышедший из «повиновения» бытовой газ,

- неисправности печей.

Основываясь на этих причинах пожаров Вам и следует провести дома необходимые профилактические действия.

период: электропровода и электробытовые приборы.

Для начала следует не полениться и осмотреть все имеющиеся в доме (квартире) розетки — они не должны иметь следов оплавления (если такие следы обнаружены, то розетку следует заменить).

Затем убедитесь, что в Вашем доме или квартире «не поселились» удлинители (чаще всего они обитают около компьютеров (§)). Вместо удлинителей (обычно они китайского производства, а значит не рассчитаны на большую нагрузку, легко плавятся и очень часто становятся причиной пожаров в жилом секторе) следует сделать капитальные розетки. Переходим к бытовым электроприборам:

- если в доме есть централизованное отопление, но зимой все равно приходится пользоваться обогревателем, то советуем заменить батареи (поставьте новые радиаторы с большим числом секций) — так Вы не только избежите пожара от перегрева электрообогревателя, но и сэкономите на оплате услуг ЖКХ;

- при наличии в доме (квартире) электрической плиты, позаботьтесь о том, чтобы к ней вплотную не была придвинута кухонная мебель (корпус подобной плиты сильно нагревается). Если же плита настольная, то установить ее следует на теплоизолирующее негорючее основание;

- холодильники, посудомоечные и стиральные машинки требуют подключения с заземлением для своей безопасной работы, поэтому, если при дотрагивании до данных видов бытовой техники в процессе их работы Вас бьет (пусть и несильно) током, срочно вызывайте электрика. Устраняем вторую причину: проблемы с бытовым газом.

- выходя из дома, закрываем в квартире (доме) газовый вентиль над газовой плитой (а если есть возможность, то и около газовой колонки),

- не сушим над газовой плитой с зажженным газом никаких вещей,

- газовую плиту отодвигаем подальше от занавесок, полотенец и прихваток,

- не обогреваем помещения зимой включенной газовой плитой,

- газовый баллон не ставим у себя на кухне (его надо хранить снаружи здания в специальном ящике),

- если Ваш отопительный газовый котел имеет электронную начинку и подключен к электрической сети Вашего дома (квартиры), не доверяйте народным умельцам и не переделывайте его на ручной розжиг — это снизит его безопасность и может стать причиной крупного пожара. Избавляемся от третьей причины пожаров зимой: неисправности печей (в том числе печей в банях- саунах).

Памятку о мерах пожарной безопасности зимой при наличии печей в доме, можно включить все пункты, перечисленные в ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (раздел III «Печное отопление»):

Если печь из кирпича только возводится, то запрещается ее устраивать без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций.

Перед печью всегда должен быть уложен предтопочный лист, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

Если Вы в разделках (отступках) и предтопочных листах обнаружили прогары или трещины, то такую печь эксплуатировать нельзя.

И не забывайте про чистку дымоходов (без качественной тяги Вам грозит уже не пожар, а смерть от угарного газа):

- 1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;

- 1 раза в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного действия;

- 1 раза в 1 месяц — для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

а)	оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б)	располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в)	применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г)	топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д)	производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е)	использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж)	перекаливать печи.

Как видите, все требования к печному отоплению довольно просты и легко выполнимы, как на стадии возведения печи, так и при ее эксплуатации. Теплой Вам и безопасной зимы!

Для того, чтобы зимой было тепло и безопасно, уже сегодня необходимо проверить:

- исправность оборудования котельных и получить допуск их к эксплуатации;

- квалификацию операторов котельных установок;

- исправность термозащитных кожухов труб, проводящих тепло к домам;

- защищенность чердаков, подвалов, запасных выходов от доступа посторонних;

- исправность пожарных систем, гидрантов, водоемов, наличие указателей их расположения;

- застекленность дверей подъездов и наличие на них уплотнителей;

- исправность батарей отопления, наличие в них воды, отсутствие воздушных «пробок»;

- свободны ли запасные выходы, эвакуационные лестницы от громоздких вещей и предметов;

- наличие огнетушителей, баков с песком, инвентаря пожарных стендов.

Владельцы квартир обязаны:

- утеплить двери и окна, освободить от громоздких и горючих предметов балконы, лоджии, балконные люки;

- проверить исправность отопительных батарей, газовых приборов, электропроводки;

- иметь в квартире огнетушитель (по возможности), брезент, плотную ткань для применения в случае пожара;

- знать расположение пожарных гидрантов, водоемов, систем пожаротушения и уметь ими пользоваться;

- быть внимательным к обстановке в соседних квартирах и при пожаре сообщить по телефону «01». Владельцы частных домов, кроме того, должны:

- иметь во дворах емкости с песком, пожарный инвентарь, огнетушитель (по возможности);

- проверить исправность автономной системы отопления, печей, дымоходов;

- освободить чердаки и отопительные приборы от посторонних и горючих предметов;

- знать самим и научить детей правилам пользования газовыми водонагревателями и плитами;

- не разводить костры во дворах и около них, чтобы не вызвать возгорания соседних домов. Категорически запрещается:

- самостоятельно ремонтировать газовое оборудование и вносить изменения в его конструкцию; -пользоваться в квартире открытым огнем, неисправными электроприборами и нестандартными предохранителями, перегружать электропроводку,

сушить одежду над газовыми плитами;

- оставлять без присмотра детей, включенные газовые плиты, бытовые приборы, калориферы, телевизоры, непогашенные сигареты;

- курить в постели, особенно в состоянии опьянения, бросать окурки с балкона и лоджий;

- загромождать пути эвакуаций и балконные люки.

В осенне-зимний период резко возрастает нагрузка на электросети, растет число потребителей природного газа, пользователей отопительными печами. Увеличивается и риск возникновения пожаров.

Напоминаем признаки начинающегося пожара:

- запах перегревшегося вещества, горящей резины или пластмассы;

- потрескивание и искрение в электрических розетках, электросчетчике, бытовых приборах, оплавление их пластмассовых корпусов;

- неожиданное ослабление свечения электроламп или исчезновения света;

- появление едва заметного и постепенно сгущающегося дыма, незначительного пламени.

Очаг возгорания при своевременном обнаружении легко потушить стаканом воды (кроме электробытовых приборов), а спасти горящее жилье не всегда удается и с помощью пожарного рукава.

Вот почему хотим напомнить: пожар легче предупредить, чем потушить! Лучшим средством этого является охранно- пожарная сигнализация, а также наша с вами осторожность и бдительность.

| № телефона | Структура | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 010 | Ейск Пожарная служба | Диспечер |
| 3-03-06 | Оперативный дежурный ГО и ЧС | Диспечер |

Пожарная безопасность в зимний период

Приложение №3

к приказу УО Ейского района

№ 471 от «09» октября 2015 г.

АКТ

посещения семьи

«_____»__________20____г.

Комиссия в составе (Ф.И.О., должность):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

провела обследование условий проживания семьи и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете: КДНиЗП, УСЗН, ОМВД, внутришкольном, _____________(иное указать)_______ (нужное подчеркнуть)

Ф.И.О.,__________________________________________________________________________________________________________________________________

по адресу проживания:________________________________________________

и установила следующее:

- Состав семьи (Ф.И.О. члена семьи, год рождения, род занятий):

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организация занятости несовершеннолетних:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия проживания семьи и обстановка в семье:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность членов комиссии                                   подпись членов комиссии:

______________________________					/_______________/

______________________________					/______________/

______________________________					/______________/

______________________________					/______________/

В ходе посещения проведена разъяснительная работа с несовершеннолетними, родителями (законными представителями), по вопросам соблюдения прав детей, ответственности детей и родителей за нарушение административного, уголовного законодательства России и Краснодарского края, обеспечение защиты прав детей и законных интересов, профилактики гибели несовершеннолетних, предупреждение случаев возникновения пожаров, вызванных использованием неисправных отопительных приборов, профилактики дорожно - транспортного травматизма и несчастных случаев при обращении с пиротехнической продукцией.

Подпись члена семьи:

_________________________					/_______________/

Приложение №4

к приказу УО Ейского района

№471 от «09» октября 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах профилактической работы

(представляется до 01 ноября 2015года)

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Посещение семей |  |
| 1.1 | - в том числе повторно (2 и более раз) |  |
| 1.2 | в них проживает детей (чел.) |  |
| 2. | Из них семей СОП |  |
| 2.1 | - в том числе повторно (2 и более раз) |  |
| 2.2 | в них проживает детей (чел.) |  |
| 3. | Помещено детей в учреждения: |  |
|  | - социальной защиты |  |
|  | - здравоохранения |  |
| 4. | Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью (чел.) |  |
| 5. | Задействовано специалистов общеобразовательного учреждения(чел.) |  |
| 6 | Других специалистов |  |
| 6.1 | администраций муниципальных образований (чел.) |  |
| 6.2 | администраций городских и сельских поселений (чел.) |  |
| 6.3 | органов и учреждений социальной защиты населения (чел.) |  |
| 6.4 | специалистов ГОиЧС |  |
| 7.5 | органов опеки и попечительства (чел.) |  |
| 7.6 | органов по делам молодежи (чел.) |  |
| 7.7 | организаций здравоохранения (чел.) |  |
| 7.8 | органов внутренних дел (чел.) |  |
| 7.9 | других организаций (чел.) |  |
| 8. | Роздано памяток, буклетов |  |
| 9. | Выявлено проблем (указать каких, как решено) |  |

Директор МОУ СОШ № _____________                        ________________

М.П.